POKYNY K INSTALACI

STOŽÁRU S MOBILNÍM KORUNOVÝM DRŽÁKEM

ÚVOD

Tyto pokyny jsou dalším technickým dokumentem, který seznámí instalační organizace se zásadami a způsoby montáže, instalace a seřízení stožáru s mobilním korunovým držákem.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Přípravné práce před montáží a instalací a instalací stožárů v místě provozu zahrnují:

- instalace základu;

- ukládání kabelů (nebo trubek pro kabely);

- příprava místa pro instalaci.

Návrh základu nebo jiné konstrukce pro instalaci stožárů provádí spotřebitel nebo nebo jím pověřená projekční organizace, která je oprávněná k provedení projektových prací. Při návrhu základu nebo jiné konstrukce je nutné zajistit:

- pevnost základu (nebo jiného typu konstrukce pro montáž stožáru) musí odpovídat provozním podmínkám; -

- nejméně dva kotevní šrouby nebo čepy (při použití železobetonového základu nebo jiného typu upevnění stožáru) musí být spojeny se základovou výztuží nebo kovovou konstrukcí svařením. Celková délka svařovaného švu musí být nejméně 6 průměrů výztuže.

Při navrhování železobetonového základu by měla být výztuž vzájemně spojena pouze svařováním.

Pokud není možné splnit požadavky tohoto odstavce - je nutné provést speciální opatření pro ochranu před bleskem v souladu s Pokyny pro zajištění ochrany před bleskem budov a konstrukcí (RD 34.21.122-87);

- instalace a montáž základové části musí být provedena s použitím úrovně, která umožňuje zajistit vodorovnost horní příruby základu s přesností 5 mm, přičemž je třeba mít na paměti, že osa „revizního“ okna stožáru se shoduje s osou jednoho ze základových šroubů;

- místa a směry kabelového vstupu-výstupu určuje spotřebitel.

Kabely jsou ukládány tak, aby:

- kabely v základu a na výstupu z něj byly vedeny v trubkách;

- kabelové trubky pro vedení kabelu ze  základu by mělo být 10-15 cm nad přírubou.

Příprava místa zahrnuje:

- vyčištění a dispozice pozemku v bezprostřední blízkosti základu o délce 35 m a šířce 10 m;

- zajištění vstupu pro nákladní vozidla pro přepravu zboží o délce 12 m a zvedacího mechanismu.

- vykládka a skladování hlavních konstrukčních prvků v místě instalace stožáru podle montážního listu   (pokud existuje)

Poznámka: potřebné speciální zařízení pro montáž stožárů tohoto typu je uvedeno v "STOŽÁRY OCELOVÉ MULTIFUNKČNÍ" ocelové multifunkční " ТАНС.301000.001ИМ bod 7 str. 10

POKYNY K BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍM

Instalace a provoz stožárů musí být prováděny v přísném souladu s těmito pokyny, pokyny k provozu a:

  - SNiP 12-03-99. Bezpečnost práce ve stavebnictví.

  - POT R M-016-2001. MEZIOBOROVÁ PRAVIDLA bezpečnosti práce (bezpečnostní předpisy) při provozu elektrických zařízení,

  - POT RM-012-2000. Mezioborová pravidla ochrany práce při práci ve výšce,

  - GOST R IEC 61140-2000. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem,

  - GOST.12.3.032-84. Elektromontážní práce. Obecné bezpečnostní požadavky

  - PUE. Pravidla pro elektrická zařízení

Do práce na stožáru jsou povoleny osoby, které prošly speciálním výcvikovým kurzem pro instalaci  veřejného osvětlení, které mají kvalifikační skupinu pro elektrickou bezpečnost nejméně III.

K údržbě stožárů je povolena brigáda nejméně 3 osob.

Poznámka: Je přísně zakázáno provádět údržbu stožáru při rychlosti větru nad 5 metrů za sekundu a při teplotě vzduchu pod-25 ° C, stejně jako při bouřce.

POKYNY K INSTALACI

Montáž broušené stožárové tyče

Existují různé konstrukce stožárů, v souvislosti s tím je nutné provést studium těchto pokynů porovnáním textu s konkrétním výrobkem.  Při montáži stožárových tyčí, které se skládají ze tří nebo více sekcí se montáž provádí postupně a začíná od spodní sekce.

Sekce stožáru položte na kozlíky (obr. 1) s revizním okénkem nahoru.  Přitom je třeba dbát zvýšené opatrnosti pří vybalení a upevnění částí stožáru; vyčistěte horní konec spodní sekce od nečistot ve vzdálenosti nejméně - 1,5 m od otevřeného konce pro zajištění nasazování další sekci.

Uvolněte sekce z pásek, které je připevňují k transportním tyčím, odstřižením pásek, upevnění sekcí proveďte buď nylonovými smyčkami, nebo pomocí kovových lan vedených do rukávů z gumové tkaniny.  Použití holých kovových lan není povoleno. Otevřete revizní okno.

revizní okno			spodní sekce				horní sekce

kozlíky

Zkontrolujte vnitřní a vnější plochy propojených sekcí, zda se v rozích shodují podle kuželovitosti, zda nejsou poškozené a jsou čisté.  Tvar průřezu sekcí může být mírně eliptický, proto je nutné otočit nasazovánou sekci, aby se dosáhlo lepšího výsledku spojování.

Upevněte horní sekci stožáru v těžišti, vyrovnejte nápravy, nasaďte spodní část horní sekce na horní část spodní sekce. Pomocí navijáků stáhněte sekce dohromady. Pro kvalitní stykování musí být styčné plochy stožárů namazány tekutým mýdlem.

Nezastavujte proces nasazování i když je dosaženo požadovaného překrytí.  Je důležité, aby byly sekce utaženy co nejtěsněji.

Zkontrolujte, zda je smontovaný stožár rovný po celé délce sekce.   Vyjměte a odstraňte navijáky. Po utažení sekcí stožáru na zemi, při zvedání jeřábem stožáru do vertikální  polohy, by měly být sekce utaženy montážními pásky, které zajistí v případě odpojení.

MONTÁŽ ZÁVĚSNÉHO ZAŘÍZENÍ STOŽÁRU

Namontujte mobilní korunu na hlavici stožáru (obr. 4). Upevněte rám pro světlomety na dorazy v horní části tyče stožáru.

mobilní koruna

rám pro světlomety

Obr. 4

Protáhněte 3 lanka stožárovou tyčí.

Namontujte naviják do stožárové tyči, na konci lanka navijáku zajistěte přechodovou desku s lánky a dbejte na to, aby nedošlo k překrývaní lan.

Jednotka kabelového svazku by měla být umístěna v oblasti revizního poklopu a měla by mít volný přístup k nastavení napnutí lan po instalaci stožáru.

Obr. 5

| Cхема соединения тросов и кабеля | Schéma spoje lan a kabelu |
| --- | --- |
| Трос | Lano |
| Зажим для троса | Lanová svorka |
| Коуш | Náprstek |
| Кабель 5х4 – 3 шт. | Kabel 5х4 – 3 ks. |
| Скоба такелажная | Spona takelážní |
| Винт с кольцом 10х160 | Šroub s okem 10х160 |
| Соединитель | Konektor |
| Гайка М10 | Matice М10 |
| Хомут крепежный с резиновой прокладкой | Montážní spojka s gumovým těsněním |

Odviňte lanko navijáku, protáhněte volné konce 3 lan vodicími válečky a zafixujte je na rámu světlometů (rám ve spodní části tyče).  Namontujte ochranný kryt na mobilní korunku.

lano rámu světlometů 				vodicí válečky

Namontujte světlomety na rám. Zvedněte rám světlometů do pracovní polohy.

| Рамка прожекторов поднята в рабочее положение | Rám světlometů je zvednutý do pracovní polohy |
| --- | --- |
| Зажим троса – 3 шт. | Lanová svorka -3 ks. |
| Рамка прожекторов | Rám světlometů |

Dostavte stožár do vertikální polohy.

Stejný princip platí pro instalaci přívodního kabelu pro světlomety.

Kabel by měl mít konektor ve spodní části stožáru přibližně na úrovni navijáku a při spouštění rámu světlometů by měl být odpojen.

Po instalaci stožáru do vertikální  polohy nastavte lana, dbejte na to, aby byl rám světlometů striktně vodorovně vzhledem k zemi, zkreslení rámu není povoleno.

Princip fungování mobilní koruny.

Zvedání rámu světlometů, instalace do pracovní polohy.

| Поднятие рамки прожекторов Шаг 1 | Zvedání rámu světlometů Krok 1 |
| --- | --- |
| Стопор | Doraz |
| Захват | Úchyt |
| Рамка прожекторов | Ram světlometů |
| Корона | Koruna |
| Ловитель троса | Zachycovač lana |
| Направляющая пластина | Vodicí deska |
| При поднятии рамки прожекторов ловитель троса входит в направляющую пластину. Захват соприкасается со стопором. | Při zvedání rámu světlometů vstupuje zachyčovač lana do vodicí desky. Úchyt přichází do kontaktu s dorazem. |

| Поднятие рамки прожекторов Шаг 2 | Zvedání rámu světlometů Krok 2 |
| --- | --- |
| Стопор | Doraz |
| Захват | Úchyt |
| Рамка прожекторов | Ram světlometů |
| Корона | Koruna |
| Ловитель троса | Zachycovač lana |
| Направляющая пластина | Vodicí deska |
| Захват вращается вокруг оси, происходит дальнейшее поднятие рамки прожекторов. | Úchyt se otáčí kolem osy, rám světlometů se dále zvedá. |

| Рамка прожекторов поднята Шаг 3 | Rám světlometů je zvednutý Krok 3 |
| --- | --- |
| Стопор | Doraz |
| Захват | Úchyt |
| Рамка прожекторов | Ram světlometů |
| Корона | Koruna |
| Ловитель троса | Zachycovač lana |
| Направляющая пластина | Vodicí deska |
| Захват вышел из-за зацепления со стопором, повернулся вокруг оси и встал в рабочее положение. | Úchyt není v záběru s dorazem, otočil se kolem osy a dostal se do pracovní polohy |

Hlavní věc! Nezvedejte rám světlometů vysoko, abyste zabránili tomu, aby nedošlo k úniku spodního konce úchytu za doraz, v tomto případě se při spouštění rámu světlometů úchyt otočí kolem osy a nedojde k záběru.

Sklopení rámu světlometů, uvolnění zachycení.

| Рамка прожекторов поднята вверх до упора Шаг 1 | Rám světlometů je zvednutý až na doraz Krok 1 |
| --- | --- |
| Стопор | Doraz |
| Захват | Úchyt |
| Рамка прожекторов | Ram světlometů |
| Корона | Koruna |
| Ловитель троса | Zachycovač lana |
| Направляющая пластина | Vodicí deska |
| Рамка поднята до упора, захват вышел из зацепления и повернулся в свободное положение. | Rám světlometů je zvednutý až na doraz, úchyt se uvolnil ze záběru s dorazem a otočil se do volné polohy. |

| Рамка прожекторов опускается Шаг 2 | Rám světlometů se spouští Krok 2 |
| --- | --- |
| Стопор | Doraz |
| Захват | Úchyt |
| Рамка прожекторов | Ram světlometů |
| Корона | Koruna |
| Ловитель троса | Zachycovač lana |
| Направляющая пластина | Vodicí deska |
| Рамка опускается, захват входит в зацепление со стопором и вращается вокруг оси. Рамка выходит из зацепления | Rám je spuštěn, úchyt je v záběru s dorazem a otáčí se kolem osy. Rám světlometů se uvolňuje ze záběru |

Po spuštění korunky do spodní polohy neuvolňujte napětí lan navijáku.

Pro nastavení korunky do spodní polohy jsou k dispozici napínací lanka.

| Талреп для натяжения троса | Zařízení pro napnutí kabelů |
| --- | --- |

Schémaa zavedení kabelu

Sada obsahuje flexibilní kabel, napájecí zástrčku a zásuvku.

Kabel z podpěry je vyveden přes válečky a kabelový žláb na samotnou korunu pro další připojení k světlometům. Při spouštění korunky je nutné odpojit zástrčky od zásuvek ve spodní části stožáru a poté spustit korunu, kabel se bude klouzat podél válečků, po všech prací, když je korunka uvedena do horní polohy, je nutné zapojit zástrčky do zásuvek zpět.

| Ролики для кабеля | Kabelové válečky |
| --- | --- |
| Паз для вывода кабеля наружу | Kabelový žláb pro výstup kabelů |
| Выводим кабель из опоры в корону через ролики | Kabel ze stožáru do korunky vyvedeme přes válečky. |

Součástí stožáru jsou také závaží, která je třeba upevnit na koruně v souladu s konstrukčním uspořádáním světlometů tak, aby byla zachována rovnováha koruny.

| Утяжелитель разборный | Demontovatelné závaží |
| --- | --- |

Příloha

Obecné schéma instalace stožárů.

| Опора в сборе | Sestavený stožár |
| --- | --- |
| Стрелка крана | Jeřábový výložník |
| Оттяжка | Vzpěra |

INSTALACE STOŽÁRU NA ZÁKLAD

POZOR!!! Stožár by měl být instalován týmem nejméně 3 osob (včetně operátora jeřábu) za přísného dodržování bezpečnostních pravidel pro provádění zvedacích prací v následujícím pořadí:

Našroubujte matice na čepy s mezerou 5-20 mm od matic základové části;

Namontujte na ně podložky

Utáhněte čtyři podpěrné (hladinové) matice rovnoměrně rozmístěné po obvodu dostatečně daleko, aby bylo možné namontovat přírubu s nastavovací tolerancí. Ostatní podpěrné matice umístěte o 5–15 mm níže.  Vyrovnejte vyrovnávací matice v jedné rovině s hladinou vody (obr.6).

Obr. 6

| Труба ПНД | Trubky HDPE |
| --- | --- |
| Не менее 190 мм | Ne méně než 190 mm |
| Шайба усиленная | Zesílená podložka |
| Шпилька | Čep |
| Гайка | Matice |
| Уровень земли | Úroveň země |
| Основание фундамента | Pata základu |

Zvedněte stožár pomocí jeřábu a namontujte jej na základové čepy s důrazem na matice se zesílenými podložkami.

Našroubujte všechny horní matice na horní část příruby stožáru.

SEŘÍZENÍ STOŽÁRU.

Pomocí teodolitu, nastavením poloh dvou vzájemně kolmých párů matic, nastavte tyči stožáru s odchylkou od vertikality nejvýše 0,01 ve dvou kolmých směrech.  Našroubujte všechny ostatní horní matice a podložky až na doraz.  Došroubujte a utáhněte všechny ostatní spodní matice.  Našroubujte a utáhněte kontramatice.  Všechny exponované části závitových spojů ošetřete antikorozními sloučeninami;

# Text boxes

Obr. 1

Obr. 2

Držák žebříku